Software-Versionen Spectra II

6.8 Einstellmöglichkeit der Entladeschluss-Spannung pro Zelle (Entl./Zelle) unter „Konfigurieren“. Diese Einstellung wird beim Entladen mit der Zellenzahl multipliziert und ergibt so die Abschaltspannung, bei deren Unterschreitung das Entladen beendet wird. Vorgegeben ist der bisherige Wert 0.9V.

Verbesserung der Restwelligkeit des Ladestroms beim Laden mit Wandler.

Einführung eines Steuereingangs für Balancer. Beim Lithium-Laden wird der Ladestrom um 50% reduziert, sobald Pin 26 des Prozessors auf Masse geschaltet wird. Im Display wird die Reduzierung durch ein „r“ hinter der Ladestromanzeige gemeldet: 2.5Ar.

Zum Schutz des Eingangs vor Überspannung sollte die folgende Modifikation mit Z-Diode 4,7V und Widerstand 1k durchgeführt werden. Die Drahtbrücken und eine Leiterbahn- Unterbrechung im Bereich des Sub-D-Anschlusses vervollständigen den Ausbau laut Skizze. Der Anschluss des Balancers erfolgt dann über die Sub-D-Buchse Pin1 und Pin5 (Masse) der seriellen Schnittstelle.

1 k

1 k

Pin 1

Pin 1

Z4,7

Z4,7

Masse

seriell

Balancer

Masse

seriell

Balancer

Belegung der Sub-D Buchse von aussen:

Ich habe für meinen Spectra II das Graupner (JR) Stecksystem verwendet um mit Balancer auch noch die PC Software weiter betreiben zu können! Möglich wäre auch eine 3,5mm Klinkenbuchse.

Achtung: die Buchse muss isoliert zum Gehäuse montiert sein!

Der Pluspol ist, wie auf dem Bild zu sehen, rechts des Steuerausgangs vom Orbit-Balancer. Parallel zur Z-Diode empfehle ich noch einen 0,22µF-0,47µF Tantal-Kondensator zu schalten.

Das funktioniert hervorragend. Ein Test mit doppelten Ladestrom und einer Zelle mehr eingestellt, erbrachte einen völlig normal vollgeladenen LiPo-Akku! Ein „richtiger“ Schritt in Sachen „sicheres“ Laden von LiPo-Akkus!